PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

na zadanie: „Przebudowa i adaptacja budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Jarnatowie”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,

- OGLĘDZINY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- ZLECENIE INWESTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIEWICACH

- UZGONIENIA MATERIAŁOWE I FUNKCJONALNE  Z  INWESTOREM,

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY TECHNICZNE , NORMY I NORMATYWY.

2. OGÓLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek przeznaczony do adaptacji na cele Świetlicy Środowiskowej zlokalizowany jest w Jarnatowie na terenie działki 10/10 i w części został adoptowany na wiejską świetlicę z zapleczem socjalnym i pokojami do zajęć tematycznych.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych i pustaków  żużlobetonowych. Stropy nad parterem i piwnicą wykonano z płyt żelbetowych kanałowych typu ŻERAŃ,  z wieńcami żelbetowymi monolitycznymi i schodami żelbetowymi prowadzonymi od poziomu piwnic do poziomu poddasza.

Wewnętrzne schody żelbetowe, płytowe , monolityczne gr. 10 cm.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty jest blachą stalowa powlekaną, dachówko podobną – do zachowania.

W budynku istnieje stolarka okienna drewniana wykonana z okien zespolonych STOLBUD – okna są zdewastowane i nadają się do wymiany.

Budynek nie posiada ocieplenia . W budynku nie istnieją posadzki, nie ma też wewnętrznych izolacji na stropach  ( termicznej i przeciwwilgociowej).

Budynek nie posiada żadnych instalacji wewnętrznych.

Budynek nie posiada schodów zewnętrznych.

Działka na której zlokalizowany jest budynek posiada dogodny dojazd z terenu drogi gminnej zlokalizowanej przy zachodniej granicy działki.

Część budynku przeznaczona do przebudowy stanowi bliźniacy segment istniejącej świetlicy i styka się z nią zachodnią ścianą szczytową.

W chwili obecnej część budynku przeznaczona do przebudowy została wykonana w stanie surowym  zamkniętym bez żadnych instalacji wewnętrznych.

Budynek przeznaczony do adaptacji na świetlicę jest obiektem parterowym , z poddaszem użytkowym i pełnym podpiwniczeniem i posiada następujące parametry techniczne :

- Powierzchnia zabudowy

- powierzchnia użytkowa piwnic                         92,34 m2

- powierzchnia użytkowa parteru                        91,78 m2

- powierzchnia użytkowa poddasza                     85,90 m2

- powierzchnia użytkowa ogółem                       270,01 m2

- kubatura                                                          675,03 m3

- ilość pomieszczeń użytkowych                           15 szt.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH

W ramach adaptacji istniejącego obiektu na cele świetlicy projektuje się wydzielenie następujących pomieszczeń:

a) PIWNICA

- pomieszczenie techniczne               10,00 m2

- pomieszczenie magazynowe           10,00 m2

- ustęp i łazienka podopiecznych       15,78 m2

- sala terapii zajęciowej                      21,32 m2

- sala terapii zajęciowej                      27,59 m2

- komunikacja                                     7,65 m2

b) PARTER

- ustęp i łazienka podopiecznych        15,78 m2

- pokój wyciszeń                                  13,34 m2

- sala ogólna                                         34,72 m2

- zaplecze kuchenne                             20,28 m2

- komunikacja                                        7,65 m2

c) PODDASZE

- ustęp i łazienka personelu                 7,00 m2

- pomieszczenie socjalne                     7,00 m2

- pomieszczenie biurowe                     13,51 m2

- pomieszczenie kierownika                13,65 m2

- pomieszczenie magazynowe             10,00 m2

- pomieszczenie magazynowe             8,00 m2

- pomieszczenie biurowe                      10,00 m2

- komunikacja                                      16,74 m2

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pomieszczeniami na parterze i w piwnicy projektuje się wykonanie podjazdów zewnętrznych.

Wewnętrzna klatka schodowa, ze względu na jej szerokość może zostać wykorzystana jedynie dla komunikacji pracowników.

Celem niniejszego opracowania jest adaptacja istniejącego budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach, wraz z przygotowaniem zaplecza socjalno – biurowego dla pracowników i podopiecznych . Projektowany obiekt będzie przystosowany do zapewnienia opieki dla 15 podopiecznych .

W projektowanym budynku będą zlokalizowane gabinety terapii zajęciowej, świetlica , pomieszczenia rekreacyjne, zaplecze kuchenne oraz ustępy i łazienki dla podopiecznych i pracowników. Na poddaszu zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe i magazynowe.

W celu zapewnienia możliwości korzystania z projektowanych pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne projektuje się wykonanie dwóch niezależnych podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Podjazd zlokalizowany od strony północno-wschodniej, będzie prowadził z poziomu gruntu do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, natomiast podjazd zlokalizowany przy ścianie południowej zapewni dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy.

W projektowanym obiekcie będzie zapewniona opieka dla osób niepełnosprawnych.

Opracował :

Mgr inż. R. KAMFONIK

Upr.Bud. Nr 108/87/Gw