SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na zadanie: „Przebudowa i adaptacja budynku usługowego

na świetlicę środowiskową w Jarnatowie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora – Gminy Lubniewice ,

- Inwentaryzacja istniejącego obiektu

- Projekt wykonawczy projektowanego zakresu robót.

- Inwentaryzacja istniejącego obiektu

2. OGÓLNY OPIS ZAKRESU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Budynek biurowy

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta wymiarach 42,84 m x 12,65 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą  :

- Mieszkania socjalne – 10 szt ,

- Dwa ustępy ,

- Dwie łazienki ,

- pomieszczenia kotłowni ,

- pralnię ,

- pomieszczenie kuchenne ,

- pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy, korytarz z wiatrołapem .

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku istnieją instalacje : elektryczna , wodociągowa i kanalizacyjna  przeznaczone do wymiany .

4. ZAKRES ROBÓT NIEZBEDNYCH DO WYKONANANIA W CELU ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ.

4.1. Projektowany zakres robót  wewnątrz budynku

4.1.1. Stolarka okienna

Projektuje się  wymianę istniejącej stolarki okiennej  a w jej miejsce wstawienie okien wykonanych z PCV w systemie RECHAU lub VEKA z szybami ciepłymi o współczynniku przenikania termicznego mniejszym od 1,1 . Okna osadzić za pomocą dybli stalowych rozprężnych z trzpieniem stalowym o średnicy 10 mm, w ilości min. 6 szt na jeden otwór okienny. Styk ościeżnicy  ościeżami uszczelnić za pomocą pianki montażowej .

Projektuje się zachowane istniejącej ilości i wielkości otworów okiennych na poziomie poddasza i parteru  .

W poziomie piwnic projektuje się odtworzenie istniejącego otworu projektowanego wcześniej na wrota garażowe i w jego miejsce wbudowanie okien i drzwi wykonanych z PCV.

4.1.2. Stolarka drzwiowa

Projektuje się wykonanie stolarki wewnętrznej – drzwi płytowe systemu PORTA MINIMAX w ościeżnicach drewnopodobnych , regulowanych systemu MINIMAX . Projektuje się  montaż drzwi do pomieszczeń terapii zajęciowej i pomieszczeń biurowych , z częściowym przeszkleniem.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych zaopatrzyć w kratki nawiewne , o powierzchni czynnej nawiewu 40 cm kw.

Projektuje się wykonanie drzwi zewnętrznych  do pomieszczeń z PCV przeszklonego szkłem bezpiecznym i ciepłym.

4.1.2. Ścianki działowe

Projektuje się wyburzenie istniejących ścianek działowych i wykonanie nowego podziału pomieszczeń wg niniejszego projektu. Ścianki działowe wykonać z bloczków gazobetonowych  gr. 12 cm , ułożonych na zaprawie klejowej IZOLBET. Otwory w ścianach działowych przesklepić nadprożami strunobetonowymi o przekroju 12 x 10 cm ,po jednym nad każdym otworem.

4.1.3. Podłoża i posadzki ,

Projektuje się  wykonanie na istniejących stropach żelbetowych izolacji przeciwwilgociowej z folii szerokiej gr. 0,3 mm na której zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych gr. 5 cm. Na izolacji termicznej z płyt styropianowych wykonać posadzkę cementową z zaprawy cementowej M 10 zatartej na ostro. Na posadzce cementowej ułożyć płyty gressy na zaprawie klejowej Atlas Plus. Schody obłożyć płytami klinkierowymi antypoślizgowymi o stopniu twardości V . Na posadzkach i schodach wykonać cokoliki z płytek o wysokości 15 cm. Po ułożeniu płyt posadzkę wyspoinować zaprawą spoinującą MAPEI.

4.1.4. Ocieplenie połaci dachowej

Projektuje się  wykonanie ocieplenie od spodu połaci dachowej wełną mineralna gr. 20 cm ( 15 + 5)  cm wraz z obudową  połaci dachowej płytami gipsowo- kartonowymi grubości 12,5 mm ognioochronnymi o EI 30 min. Obudowę  z płyt gipsowo kartonowych zamocować do rusztu stalowego wykonanego z ceowników zimnogiętych C 50 zamocowanych do konstrukcji dachowej. Rozstaw kształtowników zimnogiętych co 60 cm. Styki płyt gipsowo – kartonowych uszczelnić taśma papierową samoprzylepną.

4.1.5. Roboty tynkarskie

Projektuje się wykonanie na ścianach murowanych i sufitach żelbetowych , wewnętrznych tynków wapienno-cementowych kat. III , szpachlowanych na całej powierzchni przeznaczonej do malowania. Szpachlowanie wykonać gipsem szpachlowym . Ściany po wyszpachlowaniu przeszlifować. Przed malowaniem ściany  zagruntować preparatem do gruntowania UNIGRUNT poprzez jednokrotne malowanie. W pomieszczeniach mokrych projektuje się  obłożenie ścian do wysokości 205 cm od poziomu posadzki płytkami ceramicznymi szkliwionymi , przyklejonymi do ścian za pomocą zaprawy klejowej ATLAS PLUS. Naroża wklęsłe i wypukłe na ścianach i przy styku z posadzką należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwami narożnymi PCV w kolorze płytek naściennych . W pomieszczeniach kuchennych należy wykonać fartuch z płyt ceramicznych szkliwionych . Fartuch wykonać na wysokości 80 cm od poziomu posadzki , do wysokości 150 cm od poziomu posadzki. - wykonanie robót tynkarskich na ścianach i sufitach . W otworach okiennych osadzić parapety z płyty wiórowej POSTFORMING gr. 4 cm.  W kominach wentylacyjnych osadzić kratki wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14 x 14 cm . Projektuje się montaż wentylacji we wszystkich ustępach i łazienkach , salach terapii zajęciowej oraz w zapleczu kuchennym – pomieszczenia te będą wentylowane poprzez kominy wentylacyjne murowane . Wentylację pomieszczeń biurowych na poddaszu wykonać poprzez montaż kominków wentylacyjnych z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego . Kominki wentylacyjne dachowe połączyć z kratkami wentylacyjnymi za pomocą rur AROTA  o średnicy 110 mm.

4.1.6. Roboty malarskie.

Projektuje się pomalowanie ścian wewnętrznych trzykrotnie , farbami emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych w kolorach pastelowych .

Projektuje się pomalowanie sufitów farbami emulsyjnymi  w kolorze białym , trzykrotnie.

Ściany i sufity , przed malowaniem zagruntować preparatem UNIGRUNT poprzez jednokrotne malowanie.

4.2. Roboty zewnętrzne

4.2.1. Roboty elewacyjne

Projektuje się ocieplenie  ścian zewnętrznych płytami styropianowymi odmiany 12 , grubości 10 cm , przyklejonymi do ścian zewnętrznych zaprawą klejowa ATLAS , płyty styropianowe od zewnątrz obłożyć siatką  z włókna syntetycznego  i wyszpachlować zaprawą klejową ATLAS . Płyty styropianowe dodatkowo zamocować do ścian za pomocą  dybli plastikowych w ilości 16 szt/mkw . Warstwę fakturową stanowić będzie zaprawa strukturalna  ATLAS PM  03 . Po ułożeniu tynku strukturalnego całość elewacji dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi akrylowymi do wymalowań zewnętrznych , w kolorach pastelowych.

Parapety okienne zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej , wy kolorze istniejącego pokrycia dachowego .

Przy istniejącym cokole zmocować stalowa listwę startową .

Cokół obłożyć płytkami klinkierowymi , elewacyjnymi o wymiarach 25 x 6 cm , przyklejonymi do istniejących ścian za pomocą zaprawy klejowej ATLAS .

Okap dachu obudować panelami PCV typu SIDING na ruszcie drewnianym wykonanym z listew sosnowych impregnowanych preparatem Fobos M 2, rozstaw listew w ruszcie drewnianym – 50 cm.

Projektuje się wykonanie odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej za pomocą rynien PCV łączonych na zatrzaski . Średnica rynien 150 mm , średnica rur spustowych 110 mm. Rynny wesprzeć na hakach – wspornikach rynnowych  zamocowanych na konstrukcji dachowej , rozstaw  wsporników co 50 cm. Rynny PCV połączyć z rurami spustowymi PCV o średnicy 110 mm.

4.2.2. Schody , podjazdy i podesty.

- Projektuje się  wykonanie schodów zewnętrznych płytowych , monolitycznych o grubości 10 cm . Schody wykonać z betonu B 20 zbrojonego stalą  34Gs , w ilości 12Ø 12 , co 8 cm , z prętami rozdzielczymi o średnicy 8 mm i rozstawie co 50 cm. Zbrojenie ułożyć w strefie dolnej płyty żelbetowej.  Schody obłożyć płytami klinkierowymi , antypoślizgowymi ułożonymi na zaprawie klejowej ATLAS Plus. Do schodów zamocować balustradę  stalowa z rur o średnicy 40 mm. Balustradę zamocować w co trzecim stopniu za pomocą śrub stalowych z trzpieniem rozprężnym .Śruby niklowane o średnicy 12 mm. Wsokość balustrady – 110 cm, balustradę zaopatrzyć w belkę pośrednią zamocowaną na wysokości 60 cm od poziomu posadzki oraz  w belkę krawężnikową na wysokości 10 cm od poziomu posadzki.

- Podest żelbetowy , monolityczny z betonu B 20 , grubość płyty podestowej 15 cm . Podest wesprzeć na słupach żelbetowych z betonu B 20 zbrojonych stalą 34Gs w ilości 12 Ø12 . Zbrojenie główne słupów ułożyć w strzemionach ze stali St3SX o średnicy Ø6 i rozstawie co 20 cm. Zbrojenie słupów wprowadzić do płyty podestowej na głębokość 10 cm.  Płytę podestową zazbroić stalą 34Gs o średnicy 12 mm , ułożonymi w siatkę o rozstawie oczek co 12 cm.

- Podjazd dla osób poruszających się na wózkach zlokalizowany przy ścianie południowej  – na gruncie wykonać płytę betonową z betonu B 25 ułożonej na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 25 cm . Podjazd do piwnicy obudować murem z klinkieru gr. 25 cm i wysokości 110 cm od poziomu posadzki podjazdu. Na murze wykonać pochwyt stalowy rurowy zamocowany na wysokości 70 cm od poziomu posadzki. Pochwyt wykonać z rury stalowej o średnicy 40 mm, zamocowanej na wsporniku stalowym o średnicy 12 mm. Płytę posadzkowa podjazdu do piwnicy wykonać na gruncie .

- Podjazd na poziom parteru wykonać w formie dwóch biegów . Bieg zlokalizowany przy ścianie zewnętrznej budynku wykonać w formie płyty żelbetowej gr. 12 cm z betonu B 25 zbrojonego stalą 34Gs w ilości 12 Ø12 . Podest wesprzeć na słupkach stalowych o średnicy 150 mm wbetonowanych w stopy żelbetowe o przekroju 50 x 50 x 50 cm . Podjazd obudować balustrada stalową z pochwytem z rury stalowej o średnicy 40 mm. Balustradę z pochwytem zamocować do płyty podjazdu za pomocą stalowych śrub z trzpieniem rozprężnym o średnicy 12 mm, w ilości min. 4 śruby na jeden słupek. Bieg od strony placu zabaw wykonać jako płytę żelbetową z betonu B 25 , gr. 12 mm , ułożoną na gruncie.

4.2.3. Utwardzenie i chodniki wewnętrzne .

Projektuje się wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm , ułożonej  na podbudowie z gruntocementu  B 5 , gr. 10 cm. Chodniki obłożyć obrzeżami trawnikowymi 750 x 300 x 8 cm na ławach piaskowych.

4.3. Roboty instalacyjne.

4.3.1. Wykonanie instalacji odgromowej

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej – ochrona podstawowa .- wykonanie instalacji odgromowej,

4.3.2. Instalacje sanitarne.

- Dane ogólne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku świetlicy środowiskowej w Jarnatowie  nr ewid. gr. 10/10 .

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

- Uzgodnienia materiałowe.

- Obowiązujące normy i zasady projektowania.

- Literatura techniczna.

- Opis projektowanych rozwiązań

- Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda zimna dostarczona będzie przyłączem z rur PE 32 mm z wiejskiej sieci wodociągowej. Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przyjęto zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l firmy VISSMANN zlokalizowany w piwnicy budynku świeylicowego.

- Rurociągi i armatura.

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów odcinających kulowych mosiężnych na ciśnienie p.=0.6 Mpa, zamontowanych na odgałęzieniu do każdego węzła sanitarnego. Przybory sanitarne wyposażyć w baterie wypływowe. Do budowy używać materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne wydane przez „COBRTI-INSTAL” Warszawa.

-  Prowadzenie przewodów.

Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzić w posadzkach

w warstwie izolacji termicznej. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w poziomych  i pionowych bruzdach ściennych. Bruzdy wypełnić materiałem elastycznym.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników wody. Kompensację     wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych  załamań oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwanych tak, aby umożliwiły kompensację wydłużeń cieplnych.

- Izolacje przewodów.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych należy zaizolować otuliną izolacyjną THERMAFLEX o grubości 10 mm. Otuliny mogą być łączone na klej, zamek błyskawiczny, klipsy spinające lub taśmą THERMOTAPE.

- Próby instalacji.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raz większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć  PN 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Po wykonaniu próby można przystąpić do uruchomienia instalacji.    W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić czy nie wystąpiło odkształcenie przewodów.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem z rur PCV 160 do projektowanej studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych 1000 mm, włazem typu ciężkiego. Studzienkę projektuje się na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej PCV 160 z budynku na działce nr 10/10. Po wykonaniu studzienki rewizyjnej odcinek przykanalika od projektowanej studzienki do studzienki należy przebudować na rurociąg o średnicy PCV 250 mm.  Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. Piony kanalizacyjne zlokalizowano w bruzdach wykutych w ścianach oraz na ścianach. Piony zakończyć rurą wywiewną z PCV wyprowadzoną ponad dach. W dolnej części pionów zamontować rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod posadzą parteru oraz w bruzdach pionowych w ścianach. Średnice pokazano na rzutach . Na pionach nie wychodzących ponad dach zamontować zawory napowietrzająco - odpowietrzające typu „DURGO”, produkcji EKOSAN w Wałbrzychu. Zawory „Durgo” wprowadza się do kielicha rury z PCV analogicznie jak inne kształtki. Zaworu „Durgo” montować pod stropem pomieszczenia.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dwururową, pracującą w układzie pompowym /pompa 25Poe 80C/, z rozdziałem dolnym z zabezpieczeniem systemu zamkniętego, na parametry 70/55ºC, z zabudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach. Na instalację c.o. zastosowano rury miedziane łączone na lut twardy. Najwyższe punkty c.o. należy odpowietrzyć przy pomocy odpowietrzników mechanicznych przy grzejnikach. Przejścia przewodów instalacji przez ściany wykonać przez założenie rur ochronnych lub rozet. Odwodnienie instalacji można wykonać przy pomocy zaworów ze złączką do węża montowanych w najniższych punktach instalacji. Zaprojektowano rozprowadzenie przewodów c.o. na poziomie izolacji termicznej w posadzkach. Przewody montowane w posadzce, bruzdach ściennych, w izolacji termicznej prefabrykowanej z PU. Jako powierzchnia ogrzewalne zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO typ VKO V11 oraz V22. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne Danfoss, odpowietrzniki oraz komplet zawieszeń, wsporników i kratek.

- zapotrzebowanie ciepła – Q = 24 500 W

-wskaźnik zapotrzebowania  ciepła w przeliczeniu na 1 m² powierzchni ogrzewanej    q = 120W/m².

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, a następnie zabetonować. Na odcinkach prostych przekraczających 5 m (przy braku samokompensacji) stosować kompensatory typowe lub U-owe wykonane z kolan, dotyczy to instalacji z rur miedzianych ogrzewania grzejnikowego. Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł opalany paliwem stałym ,o mocy 25 kW.

- Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia, w którym zlokalizowane są kuchenki gazowe oraz piec muszą posiadać sprawnie działającą instalację wentylacyjną wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. Wentylację wywiewna pomieszczeń kuchennych i kotłowni projektuje się kanałami wentylacyjnymi murowanymi

14×14 cm, w których zamontowane zostaną pod stropem pomieszczeń kratki wentylacyjne o wymiarach 14×14 cm.

- Odprowadzenie spalin - istniejące .

Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowano poprzez wkład kominkowy koncentryczny system TWIN DN 80/125 ze stali kwasoodpornej wyprowadzony ponad krawędź komina zakończony daszkiem. Wysokość komina Hk = 12,20m. Połączenie kotła c.o. z kominem wykonać za pomocą kształtek systemu TWIN. Długość czopucha łączącego kocioł z kominem nie powinna być większa niż 2 m ze spadkiem 5% w kierunku urządzenia. Wentylacje wywiewną kotłowni poprzez projektowany kanał wentylacyjny murowany wyprowadzony ponad dach budynku. Nawiew do pomieszczenia kotłowni kanałem nawiewnym powietrza z zewnątrz o przekroju min. 300 cm². Wylot kanału max. 30 cm nad posadzką kotłowni.

Sprawność przewodów wentylacyjnych i spalinowych musi być potwierdzona pisemnie przez uprawniony Zakład Kominiarski.

- Wytyczne p.poż.

W kotłowni powinna być instrukcja obsługi urządzeń technologicznych wraz z opisem postępowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy lub miejscowych zagrożeń. Pracowników sprawujących dozór techniczny nad kotłownią należy przeszkolić w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapoznać z instrukcją j.w. Kotłownię zaopatrzyć w znaki bezpieczeństwa zgodne z PN 92/N – 01256/02

Znak nr 11 „gaśnica”,

Znak nr 18 „palenie tytoniu wzbronione”,

Znak nr  3  „drzwi ewakuacyjne”.

Ściany i stropy powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 min, a zamknięcie otworów w ścianach co najmniej 30 min. Niepalne betonowe posadzki. Pomieszczenia kotłowni zaopatrzyć w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 6 kg typu GP-6x lub GP – 6z. W kotłowni powinna być instrukcja obsługi urządzeń technologicznych wraz z opisem postępowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy.

4.3.3.  Instalacja elektryczna.

Montaż i podłączenie kotła gazowego oraz kuchenek gazowych czteropalnikowych wykonać zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową producenta oraz przez osoby uprawnione. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prac elektroinstalacyjnych.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku świetlicy środowiskowej w Jarnatowie  nr ewid. gr. 10/10 .

Projekt obejmuje:

- rozdzielnię główną

- instalacje elektryczne w lokalu usługowym

- instalacje elektryczne w mieszkaniach

- instalacje odbiorów administracyjnych

- Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- zalecenia inwestora

- projektu technicznego branży budowlanej

- obowiązujących przepisów i norm

- Rozwiązania projektowe

Zasilanie i rozdzielnia TG

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania

Rozdzielnia TG umiejscowiona jest na klatce schodowej, na parterze przy drzwiach wejściowych do budynku.W rozdzielni  znajdują się liczniki energii elektrycznej czynnej dla mieszkania  wraz z zabezpieczeniami oraz  zabezpieczenia obwodów w łazienkach i główną szynę uziemiającą. Zabezpieczenia wyposażono w wyłącznik główny p. poż. w postaci wyłącznika DILOS 60A w obudowie z szybą. Stosować rozdzielnie ONS-11 oraz ONS-05 firmy Sypniewski.

- Zasilanie

Zasilanie mieszkań należy wykonać przewodem YDY 5x10 montowanym pod tynk. Jako tablice mieszkaniowe zastosować obudowy wnękowe izolacyjne typu RWN 3x12 firmy Legrand lub podobne. Tablicę bezpiecznikową zamontować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń parteru . Jako wyposażenie tablic głównej  zastosować osprzęt nn firmy Legrand oraz DEHN lub podobne.

Jako wyposażenie tablic mieszkaniowych zastosować osprzęt nn firmy Legrand lub podobne.

- Instalacje wewnętrzna

Instalacje wewnętrzne 1-fazowe ułożyć przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V,3-fazowe przewodami YDY 750V, montowanymi pod tynk, o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacje oświetleniowe łączyć w puszkach łącznikowych głębokich stosując zaciski łączeniowe skręcane lub złączki AGO 10A/250V. Nie stosować puszek rozgałęźnych. Stosować osprzęt podtynkowy. Łączniki montować na wysokości 1,4m. Instalacje gniazd 230V układać metodą od puszki do puszki, przewody łączyć w gniazdach instalacyjnych. Stosować gniazda podtynkowe, montowane na wysokości 1,4m. Zasilanie kuchenki 3-fazowej wykonać przewodem montowanym pod tynk. Przewód zakończyć puszką rozgałęźną hermetyczną. Kuchenkę podłączyć przewodem OWY 5x4.

Instalację oświetleniową wykonać przy użyciu przewodów kabelkowych 3x 1,5 mm² , instalację gniazd wykonać przy użyciu przewodów kabelkowych 4 x 2,5 mm²

- Instalacja połączeń wyrównawczych

W  rozdzielnicy TG należy zamontować Główną Szynę Wyrównawczą. Do GszU podłączyć bednarkę FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, przewodem LgY6 zasilanie budynku w wodę oraz instalacje CO i CWU w kotłowni. Z tablic TM ułożyć przewód wyrównawczy LgY6 do brodzików i wanien.

- Uwagi ogólne

- Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim projektuje się izolację ochronną.

-  Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=30 mA wraz z systemem połączeń wyrównawczych .

- Do prac budowlanych należy zamontować tablicę zasilania placu budowy , wyposażoną w wyłącznik główny , wyłącznik różnicowo-prądowy  30 mA , gniazda siłowe . Szynę  PE uziemić. Wykonać pomiary  kontrolne zasilania obwodów placu budowy .

- Przewody zasilające odbiorniki placu budowy nie mogą posiadać przetartej lub w inny sposób uszkodzonej izolacji .

- Wszystkie prace wykonywać stosując sprawne technicznie narzędzia pracy .

-Wszyscy pracownicy związani z podłączeniem przewodów , montażem rozdzielnicy TG i TM powinni posiadać uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV.

- UWAGI OGÓLNE.

Wszelki prace energetyczne , montażowe wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. V Instalacje Elektryczne .

Wyniki  prac kontrolno-pomiarowych powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami .

4. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola prawidłowości wykonanych robót budowanych będzie obejmowała :

- sprawdzenie wykonania robót rozbiórkowych,

- kontrola zrealizowanych robót budowlanych  z zatwierdzonym projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej oraz stosownymi normami.

- kontrola właściwego ułożenia zbrojenia elementów konstrukcyjnych.

- kontrola właściwego zamocowania elementów konstrukcyjnych  - nadproża żelbetowe,

- sprawdzenie ciągłości wykonanych izolacji poziomych i pionowych na poziomie posadzek i dachu ,

- kontrola właściwego zamocowania stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie szczelności połączeń , mocowania , pionowości oraz  jakości wykonanych robót budowlanych.

- kontrola pionowości nowobudowanych ścianek działowych oraz przemurowań w ścianach nośnych istniejących.

- kontrola zgodności zrealizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji.

- kontrola szczelności wewnętrznych instalacji sanitarnych – wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania. Kontrola szczelności dla instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania należy przeprowadzić na zimno i na gorąco. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić stosowne protokoły.

- sprawdzenie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej  gniazd i oświetlenia.

- kontrola stabilności zamontowanych urządzeń sanitarnych .

- uporządkowanie terenu budowy,

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT .

Wykonawca robót jest zobowiązany do :

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia istniejących elementów wykończeniowych

- stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymogami zawartymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- stosować materiały posiadające atesty PZH.

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie,

- zapewnić wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem przepisów BHP w szczególności dotyczących prac na wysokości,

- uporządkowanie pomieszczeń w których realizowane będą roboty budowlane ,

- protokolarnego przejęcia placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych i przekazanie placu budowy po ich zrealizowaniu dla Inwestora ,

- realizacja robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana oraz normami budowlanymi właściwymi dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

- prowadzenie dziennika budowy ,

- zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

- przygotowanie dokumentów odbiorowych .

6. WARUNKI PŁATNOŚCI I ODBIORU ROBÓT.

6.1.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić dla Inwestora do odbioru następujące etapy robót budowlanych:

a) wygrodzenie placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób postronnych,

b) zakończenie robót rozbiórkowych  na budynku biurowym

c) zakończenie ułożenia poszczególnych warstw izolacji poziomych oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,

d) zakończenie orynnowania istniejącego dachu na obu budynkach.

e) zakończenie wykonywania izolacji termicznych pod poziomem posadzki ,

f) montaż ościeżnic stalowych wraz z kontrolą ich stabilności , pionowości oraz ilości dybli montażowych,

g)zakończenie przebudowy istniejących ścian działowych i nośnych ,

h) oczyszczenie i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.

i) ułożenie zbrojenia projektowanych konstrukcji budowlanych,

j) kontrola szczelności połączeń instalacji sanitarnych,

k) kontrola właściwego zamocowania warstw ocieplenia izolacji z płyt styropianowych na elewacji budynku.

6.2. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych ma obowiązek zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dostarczeniem niezbędnych atestów , certyfikatów i świadectw jakości potwierdzających zastosowanie do budowy  materiałów zgodnych z projektem wykonawczym.

6.3. Odbiór robót budowlanych wykonany zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności wykonawcy robót i przedstawiciela generalnego wykonawcy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

6.4. Dopuszcza się  fakturowanie  etapami realizowanych robót budowlanych . 6.5. Warunkiem dokonania odbioru częściowego i całkowitego  robót jest ich bez usterkowe wykonanie zgodnie z załączonymi projektami wykonawczymi oraz niniejszą specyfikacją techniczną .