mgr inż. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24

Branża : Architektura i konstrukcja Obiekt: : Przebudowa części budynku usługowego na świetlicę środowiskową przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach . Adres : Jarnatów nr ewid. gr. 10/10 Inwestor: Gmina Lubniewice 69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

| Projektant | mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr.Bud. nr 108/87/Gw | 25.07.2011 r. |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania

- Plan BIOZ.

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia projektanta

- Zaświadczenie o przynależności do LIIB

- Projekt zagospodarowania działki na mapie w skali 1:500

- Opis techniczny do projektu budowlanego

- Część rysunkowa

- RZUT FUNDAMENTÓW

- RZUT PARTERU

- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

- RZUT   DACHU

- PRZEKRÓJ A-A

- ELEWACJE ZACHODNIA I PÓŁNOCNA

- ELEWACJE  WSCHODNIA I POŁUDNIOWA

- SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO

NA ŚWETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ

W JARNATOWIE GMINA LUBNIEWICE

NR EWID. GR. 10/10

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,

- OGLĘDZINY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- ZLECENIE INWESTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIEWICACH

- UZGONIENIA MATERIAŁOWE I FUNKCJONALNE  Z  INWESTOREM ,

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY TECHNICZNE , NORMY I NORMATYWY.

2. OGÓLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek przeznaczony do adaptacji na cele Świetlicy Środowiskowej zlokalizowany jest w Jarnatowie na terenie działki 10/10 i w części został adoptowany na wiejską świetlicę z zapleczem socjalnym i pokojami do zajęć tematycznych.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych i pustaków  żużlobetonowych. Stropy nad parterem i piwnicą wykonano z płyt żelbetowych kanałowych typu ŻERAŃ ,  z wieńcami żelbetowymi monolitycznymi i schodami żelbetowymi prowadzonymi od poziomu piwnic do poziomu poddasza.

Wewnętrzne schody żelbetowe , płytowe , monolityczne gr. 10 cm.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty jest blachą stalowa powlekaną , dachówko podobną – do zachowania .

W budynku istnieje stolarka okienna drewniana wykonana z okien zespolonych STOLBUD – okna są zdewastowane i nadają się do wymiany.

Budynek nie posiada ocieplenia . W budynku nie istnieją posadzki, nie ma też wewnętrznych izolacji na stropach  ( termicznej i przeciwwilgociowej) .

Budynek nie posiada żadnych instalacji wewnętrznych.

Budynek nie posiada schodów zewnętrznych.

Działka na której zlokalizowany jest budynek posiada dogodny dojazd z terenu drogi gminnej zlokalizowanej przy zachodniej granicy działki.

Część budynku przeznaczona do przebudowy stanowi bliźniacy segment istniejącej świetlicy i styka się z nią zachodnią ścianą szczytową.

W chwili obecnej część budynku przeznaczona do przebudowy została wykonana w stanie surowym  zamkniętym bez żadnych instalacji wewnętrznych.

Budynek przeznaczony do adaptacji na świetlicę jest obiektem parterowym , z poddaszem użytkowym i pełnym podpiwniczeniem i posiada następujące parametry techniczne :

- Powierzchnia zabudowy

- powierzchnia użytkowa piwnic                         92,34 mkw

- powierzchnia użytkowa parteru                        91,78 mkw

- powierzchnia użytkowa poddasza                     85,90 mkw

- powierzchnia użytkowa ogółem                       270,01 mkw

- kubatura                                                          675,03 msześć.

- ilość pomieszczeń użytkowych                           15 szt.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH

W ramach adaptacji istniejącego obiektu na cele świetlicy projektuje się wydzielenie następujących pomieszczeń:

a) PIWNICA

- pomieszczenie techniczne               10,00 mkw

- pomieszczenie magazynowe           10,00 mkw

- ustęp i łazienka podopiecznych       15,78 mkw

- sala terapii zajęciowej                      21,32 mkw

- sala terapii zajęciowej                      27,59 mkw

- komunikacja                                     7,65 mkw

b) PARTER

- ustęp i łazienka podopiecznych        15,78 mkw

- pokój wyciszeń                                  13,34 mkw

- sala ogólna                                         34,72 mkw

- zaplecze kuchenne                             20,28 mkw

- komunikacja                                        7,65 mkw

c) PODDASZE

- ustęp i łazienka personelu                 7,00 mkw

- pomieszczenie socjalne                     7,00 mkw

- pomieszczenie biurowe                     13,51 mkw

- pomieszczenie kierownika                13,65 mkw

- pomieszczenie magazynowe             10,00 mkw

- pomieszczenie magazynowe             8,00 mkw

- pomieszczenie biurowe                      10,00 mkw

- komunikacja                                      16,74 mkw.

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pomieszczeniami na parterze i w piwnicy projektuje się wykonanie podjazdów zewnętrznych .

Wewnętrzna klatka schodowa , ze względu na jej szerokość może zostać wykorzystana jedynie dla komunikacji pracowników.

Celem niniejszego opracowania jest adaptacja istniejącego budynku na potrzeby świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach , wraz z przygotowaniem zaplecza socjalno – biurowego dla pracowników i podopiecznych . Projektowany obiekt będzie przystosowany do zapewnienia opieki dla 15 podopiecznych .

W projektowanym budynku będą zlokalizowane gabinety terapii zajęciowej , świetlica , pomieszczenia rekreacyjne , zaplecze kuchenne oraz ustępy i łazienki dla podopiecznych i pracowników. Na poddaszu zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe i magazynowe .

W celu zapewnienia możliwości korzystania z projektowanych pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne projektuje się wykonanie dwóch niezależnych podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Podjazd zlokalizowany od strony północno-wschodniej ,  będzie prowadził z poziomu gruntu do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku , natomiast podjazd zlokalizowany przy ścianie południowej zapewni dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy.

W projektowanym obiekcie będzie zapewniona opieka dla osób niepełnosprawnych .

4. ZAKRES ROBÓT NIEZBEDNYCH DO WYKONANANIA W CELU ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ.

4.1. Projektowany zakres robót  wewnątrz budynku

4.1.1. Stolarka okienna

Projektuje się  wymianę istniejącej stolarki okiennej  a w jej miejsce wstawienie okien wykonanych z PCV w systemie RECHAU lub VEKA z szybami ciepłymi o współczynniku przenikania termicznego mniejszym od 1,1 . Okna osadzić za pomocą dybli stalowych rozprężnych z trzpieniem stalowym o średnicy 10 mm, w ilości min. 6 szt na jeden otwór okienny. Styk ościeżnicy  ościeżami uszczelnić za pomocą pianki montażowej .

Projektuje się zachowane istniejącej ilości i wielkości otworów okiennych na poziomie poddasza i parteru  .

W poziomie piwnic projektuje się odtworzenie istniejącego otworu projektowanego wcześniej na wrota garażowe i w jego miejsce wbudowanie okien i drzwi wykonanych z PCV.

4.1.2. Stolarka drzwiowa

Projektuje się wykonanie stolarki wewnętrznej – drzwi płytowe systemu PORTA MINIMAX w ościeżnicach drewnopodobnych , regulowanych systemu MINIMAX . Projektuje się  montaż drzwi do pomieszczeń terapii zajęciowej i pomieszczeń biurowych , z częściowym przeszkleniem.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych zaopatrzyć w kratki nawiewne , o powierzchni czynnej nawiewu 40 cm kw.

Projektuje się wykonanie drzwi zewnętrznych  do pomieszczeń z PCV przeszklonego szkłem bezpiecznym i ciepłym.

4.1.2. Ścianki działowe

Projektuje się wyburzenie istniejących ścianek działowych i wykonanie nowego podziału pomieszczeń wg niniejszego projektu. Ścianki działowe wykonać z bloczków gazobetonowych  gr. 12 cm , ułożonych na zaprawie klejowej IZOLBET. Otwory w ścianach działowych przesklepić nadprożami strunobetonowymi o przekroju 12 x 10 cm ,po jednym nad każdym otworem.

4.1.3. Podłoża i posadzki ,

Projektuje się  wykonanie na istniejących stropach żelbetowych izolacji przeciwwilgociowej z folii szerokiej gr. 0,3 mm na której zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych gr. 5 cm. Na izolacji termicznej z płyt styropianowych wykonać posadzkę cementową z zaprawy cementowej M 10 zatartej na ostro. Na posadzce cementowej ułożyć płyty gressy na zaprawie klejowej Atlas Plus. Schody obłożyć płytami klinkierowymi antypoślizgowymi o stopniu twardości V . Na posadzkach i schodach wykonać cokoliki z płytek o wysokości 15 cm. Po ułożeniu płyt posadzkę wyspoinować zaprawą spoinującą MAPEI.

4.1.4. Ocieplenie połaci dachowej

Projektuje się  wykonanie ocieplenie od spodu połaci dachowej wełną mineralna gr. 20 cm ( 15 + 5)  cm wraz z obudową  połaci dachowej płytami gipsowo- kartonowymi grubości 12,5 mm ognioochronnymi o EI 30 min. Obudowę  z płyt gipsowo kartonowych zamocować do rusztu stalowego wykonanego z ceowników zimnogiętych C 50 zamocowanych do konstrukcji dachowej. Rozstaw kształtowników zimnogiętych co 60 cm. Styki płyt gipsowo – kartonowych uszczelnić taśma papierową samoprzylepną.

4.1.5. Roboty tynkarskie

Projektuje się wykonanie na ścianach murowanych i sufitach żelbetowych , wewnętrznych tynków wapienno-cementowych kat. III , szpachlowanych na całej powierzchni przeznaczonej do malowania. Szpachlowanie wykonać gipsem szpachlowym . Ściany po wyszpachlowaniu przeszlifować. Przed malowaniem ściany  zagruntować preparatem do gruntowania UNIGRUNT poprzez jednokrotne malowanie. W pomieszczeniach mokrych projektuje się  obłożenie ścian do wysokości 205 cm od poziomu posadzki płytkami ceramicznymi szkliwionymi , przyklejonymi do ścian za pomocą zaprawy klejowej ATLAS PLUS. Naroża wklęsłe i wypukłe na ścianach i przy styku z posadzką należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwami narożnymi PCV w kolorze płytek naściennych . W pomieszczeniach kuchennych należy wykonać fartuch z płyt ceramicznych szkliwionych . Fartuch wykonać na wysokości 80 cm od poziomu posadzki , do wysokości 150 cm od poziomu posadzki. - wykonanie robót tynkarskich na ścianach i sufitach . W otworach okiennych osadzić parapety z płyty wiórowej POSTFORMING gr. 4 cm.  W kominach wentylacyjnych osadzić kratki wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14 x 14 cm . Projektuje się montaż wentylacji we wszystkich ustępach i łazienkach , salach terapii zajęciowej oraz w zapleczu kuchennym – pomieszczenia te będą wentylowane poprzez kominy wentylacyjne murowane . Wentylację pomieszczeń biurowych na poddaszu wykonać poprzez montaż kominków wentylacyjnych z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego . Kominki wentylacyjne dachowe połączyć z kratkami wentylacyjnymi za pomocą rur AROTA  o średnicy 110 mm.

4.1.6. Roboty malarskie.

Projektuje się pomalowanie ścian wewnętrznych trzykrotnie , farbami emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych w kolorach pastelowych .

Projektuje się pomalowanie sufitów farbami emulsyjnymi  w kolorze białym , trzykrotnie.

Ściany i sufity , przed malowaniem zagruntować preparatem UNIGRUNT poprzez jednokrotne malowanie.

4.2. Roboty zewnętrzne

4.2.1. Roboty elewacyjne

Projektuje się ocieplenie  ścian zewnętrznych płytami styropianowymi odmiany 12 , grubości 10 cm , przyklejonymi do ścian zewnętrznych zaprawą klejowa ATLAS , płyty styropianowe od zewnątrz obłożyć siatką  z włókna syntetycznego  i wyszpachlować zaprawą klejową ATLAS . Płyty styropianowe dodatkowo zamocować do ścian za pomocą  dybli plastikowych w ilości 16 szt/mkw . Warstwę fakturową stanowić będzie zaprawa strukturalna  ATLAS PM  03 . Po ułożeniu tynku strukturalnego całość elewacji dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi akrylowymi do wymalowań zewnętrznych , w kolorach pastelowych.

Parapety okienne zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej , wy kolorze istniejącego pokrycia dachowego .

Przy istniejącym cokole zmocować stalowa listwę startową .

Cokół obłożyć płytkami klinkierowymi , elewacyjnymi o wymiarach 25 x 6 cm , przyklejonymi do istniejących ścian za pomocą zaprawy klejowej ATLAS .

Okap dachu obudować panelami PCV typu SIDING na ruszcie drewnianym wykonanym z listew sosnowych impregnowanych preparatem Fobos M 2, rozstaw listew w ruszcie drewnianym – 50 cm.

Projektuje się wykonanie odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej za pomocą rynien PCV łączonych na zatrzaski . Średnica rynien 150 mm , średnica rur spustowych 110 mm. Rynny wesprzeć na hakach – wspornikach rynnowych  zamocowanych na konstrukcji dachowej , rozstaw  wsporników co 50 cm. Rynny PCV połączyć z rurami spustowymi PCV o średnicy 110 mm.

4.2.2. Schody , podjazdy i podesty.

- Projektuje się  wykonanie schodów zewnętrznych płytowych , monolitycznych o grubości 10 cm . Schody wykonać z betonu B 20 zbrojonego stalą  34Gs , w ilości 12Ø 12 , co 8 cm , z prętami rozdzielczymi o średnicy 8 mm i rozstawie co 50 cm. Zbrojenie ułożyć w strefie dolnej płyty żelbetowej.  Schody obłożyć płytami klinkierowymi , antypoślizgowymi ułożonymi na zaprawie klejowej ATLAS Plus. Do schodów zamocować balustradę  stalowa z rur o średnicy 40 mm. Balustradę zamocować w co trzecim stopniu za pomocą śrub stalowych z trzpieniem rozprężnym .Śruby niklowane o średnicy 12 mm. Wsokość balustrady – 110 cm, balustradę zaopatrzyć w belkę pośrednią zamocowaną na wysokości 60 cm od poziomu posadzki oraz  w belkę krawężnikową na wysokości 10 cm od poziomu posadzki.

- Podest żelbetowy , monolityczny z betonu B 20 , grubość płyty podestowej 15 cm . Podest wesprzeć na słupach żelbetowych z betonu B 20 zbrojonych stalą 34Gs w ilości 12 Ø12 . Zbrojenie główne słupów ułożyć w strzemionach ze stali St3SX o średnicy Ø6 i rozstawie co 20 cm. Zbrojenie słupów wprowadzić do płyty podestowej na głębokość 10 cm.  Płytę podestową zazbroić stalą 34Gs o średnicy 12 mm , ułożonymi w siatkę o rozstawie oczek co 12 cm.

- Podjazd dla osób poruszających się na wózkach zlokalizowany przy ścianie południowej  – na gruncie wykonać płytę betonową z betonu B 25 ułożonej na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 25 cm . Podjazd do piwnicy obudować murem z klinkieru gr. 25 cm i wysokości 110 cm od poziomu posadzki podjazdu. Na murze wykonać pochwyt stalowy rurowy zamocowany na wysokości 70 cm od poziomu posadzki. Pochwyt wykonać z rury stalowej o średnicy 40 mm, zamocowanej na wsporniku stalowym o średnicy 12 mm. Płytę posadzkowa podjazdu do piwnicy wykonać na gruncie .

- Podjazd na poziom parteru wykonać w formie dwóch biegów . Bieg zlokalizowany przy ścianie zewnętrznej budynku wykonać w formie płyty żelbetowej gr. 12 cm z betonu B 25 zbrojonego stalą 34Gs w ilości 12 Ø12 . Podest wesprzeć na słupkach stalowych o średnicy 150 mm wbetonowanych w stopy żelbetowe o przekroju 50 x 50 x 50 cm . Podjazd obudować balustrada stalową z pochwytem z rury stalowej o średnicy 40 mm. Balustradę z pochwytem zamocować do płyty podjazdu za pomocą stalowych śrub z trzpieniem rozprężnym o średnicy 12 mm, w ilości min. 4 śruby na jeden słupek. Bieg od strony placu zabaw wykonać jako płytę żelbetową z betonu B 25 , gr. 12 mm , ułożoną na gruncie.

4.2.3. Utwardzenie i chodniki wewnętrzne .

Projektuje się wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm , ułożonej  na podbudowie z gruntocementu  B 5 , gr. 10 cm. Chodniki obłożyć obrzeżami trawnikowymi 750 x 300 x 8 cm na ławach piaskowych.

4.3. Roboty instalacyjne.

4.3.1. Wykonanie instalacji odgromowej

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej – ochrona podstawowa .- wykonanie instalacji odgromowej,

4.3.2. Instalacje sanitarne.

- Dane ogólne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku świetlicy środowiskowej w Jarnatowie  nr ewid. gr. 10/10 .

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

- Uzgodnienia materiałowe.

- Obowiązujące normy i zasady projektowania.

- Literatura techniczna.

- Opis projektowanych rozwiązań

- Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda zimna dostarczona będzie przyłączem z rur PE 32 mm z wiejskiej sieci wodociągowej. Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przyjęto zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l firmy VISSMANN zlokalizowany w piwnicy budynku świeylicowego.

- Rurociągi i armatura.

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów odcinających kulowych mosiężnych na ciśnienie p.=0.6 Mpa, zamontowanych na odgałęzieniu do każdego węzła sanitarnego. Przybory sanitarne wyposażyć w baterie wypływowe. Do budowy używać materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne wydane przez „COBRTI-INSTAL” Warszawa.

-  Prowadzenie przewodów.

Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzić w posadzkach

w warstwie izolacji termicznej. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w poziomych  i pionowych bruzdach ściennych. Bruzdy wypełnić materiałem elastycznym.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników wody. Kompensację     wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych  załamań oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwanych tak, aby umożliwiły kompensację wydłużeń cieplnych.

- Izolacje przewodów.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych należy zaizolować otuliną izolacyjną THERMAFLEX o grubości 10 mm. Otuliny mogą być łączone na klej, zamek błyskawiczny, klipsy spinające lub taśmą THERMOTAPE.

- Próby instalacji.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raz większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć  PN 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Po wykonaniu próby można przystąpić do uruchomienia instalacji.    W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić czy nie wystąpiło odkształcenie przewodów.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem z rur PCV 160 do projektowanej studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych 1000 mm, włazem typu ciężkiego. Studzienkę projektuje się na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej PCV 160 z budynku na działce nr 10/10. Po wykonaniu studzienki rewizyjnej odcinek przykanalika od projektowanej studzienki do studzienki należy przebudować na rurociąg o średnicy PCV 250 mm.  Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. Piony kanalizacyjne zlokalizowano w bruzdach wykutych w ścianach oraz na ścianach. Piony zakończyć rurą wywiewną z PCV wyprowadzoną ponad dach. W dolnej części pionów zamontować rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod posadzą parteru oraz w bruzdach pionowych w ścianach. Średnice pokazano na rzutach . Na pionach nie wychodzących ponad dach zamontować zawory napowietrzająco - odpowietrzające typu „DURGO”, produkcji EKOSAN w Wałbrzychu. Zawory „Durgo” wprowadza się do kielicha rury z PCV analogicznie jak inne kształtki. Zaworu „Durgo” montować pod stropem pomieszczenia.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania grzejnikową dwururową, pracującą w układzie pompowym /pompa 25Poe 80C/, z rozdziałem dolnym z zabezpieczeniem systemu zamkniętego, na parametry 70/55ºC, z zabudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach. Na instalację c.o. zastosowano rury miedziane łączone na lut twardy. Najwyższe punkty c.o. należy odpowietrzyć przy pomocy odpowietrzników mechanicznych przy grzejnikach. Przejścia przewodów instalacji przez ściany wykonać przez założenie rur ochronnych lub rozet. Odwodnienie instalacji można wykonać przy pomocy zaworów ze złączką do węża montowanych w najniższych punktach instalacji. Zaprojektowano rozprowadzenie przewodów c.o. na poziomie izolacji termicznej w posadzkach. Przewody montowane w posadzce, bruzdach ściennych, w izolacji termicznej prefabrykowanej z PU. Jako powierzchnia ogrzewalne zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO typ VKO V11 oraz V22. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne Danfoss, odpowietrzniki oraz komplet zawieszeń, wsporników i kratek.

- zapotrzebowanie ciepła – Q = 24 500 W

-wskaźniki zaopatrzenia ciepła w przeliczeniu na 1 m² powierzchni ogrzewalnej

q = 120 W/m².

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, a następnie zabetonować. Na odcinkach prostych przekraczających 5 m (przy braku samokompensacji) stosować kompensatory typowe lub U-owe wykonane z kolan, dotyczy to instalacji z rur miedzianych ogrzewania grzejnikowego. Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł opalany paliwem stałym , o mocy 25 kW.

- Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia, w którym zlokalizowane są kuchenki gazowe oraz piec muszą posiadać sprawnie działającą instalację wentylacyjną wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. Wentylację wywiewna pomieszczeń kuchennych i kotłowni projektuje się kanałami wentylacyjnymi murowanymi

14×14 cm, w których zamontowane zostaną pod stropem pomieszczeń kratki wentylacyjne o wymiarach 14×14 cm.

- Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowano poprzez wkład kominkowy koncentryczny system TWIN DN 80/125 ze stali kwasoodpornej wyprowadzony ponad krawędź komina zakończony daszkiem. Wysokość komina Hk = 12,20m. Połączenie kotła c.o. z kominem wykonać za pomocą kształtek systemu TWIN. Długość czopucha łączącego kocioł z kominem nie powinna być większa niż 2 m ze spadkiem 5% w kierunku urządzenia. Wentylacje wywiewną kotłowni poprzez projektowany kanał wentylacyjny murowany wyprowadzony ponad dach budynku. Nawiew do pomieszczenia kotłowni kanałem nawiewnym powietrza z zewnątrz o przekroju min. 300 cm². Wylot kanału max. 30 cm nad posadzką kotłowni.

Sprawność przewodów wentylacyjnych i spalinowych musi być potwierdzona pisemnie przez uprawniony Zakład Kominiarski.

- Wytyczne p.poż.

W kotłowni powinna być instrukcja obsługi urządzeń technologicznych wraz z opisem postępowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy lub miejscowych zagrożeń. Pracowników sprawujących dozór techniczny nad kotłownią należy przeszkolić w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapoznać z instrukcją j.w. Kotłownię zaopatrzyć w znaki bezpieczeństwa zgodne z PN 92/N – 01256/02

Znak nr 11 „gaśnica”,

Znak nr 18 „palenie tytoniu wzbronione”,

Znak nr  3  „drzwi ewakuacyjne”.

Ściany i stropy powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 min, a zamknięcie otworów w ścianach co najmniej 30 min. Niepalne betonowe posadzki. Pomieszczenia kotłowni zaopatrzyć w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 6 kg typu GP-6x lub GP – 6z. W kotłowni powinna być instrukcja obsługi urządzeń technologicznych wraz z opisem postępowania w przypadku niebezpiecznego stanu ich pracy.

- Instalacja elektryczna.

Montaż i podłączenie kotła gazowego oraz kuchenek gazowych czteropalnikowych wykonać zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową producenta oraz przez osoby uprawnione. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prac elektroinstalacyjnych.

Opracował :

..............................

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

w budynku świetlicy środowiskowej

w Jarnatowie  nr ewid. gr. 10/10 .

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku świetlicy środowiskowej w Jarnatowie  nr ewid. gr. 10/10 .

Projekt obejmuje:

- rozdzielnię główną

- instalacje elektryczne w lokalu usługowym

- instalacje elektryczne w mieszkaniach

- instalacje odbiorów administracyjnych

2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- zalecenia inwestora

- projektu technicznego branży budowlanej

- obowiązujących przepisów i norm

3. Rozwiązania projektowe

Zasilanie i rozdzielnia TG

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania

Rozdzielnia TG umiejscowiona jest na klatce schodowej, na parterze przy drzwiach wejściowych do budynku.W rozdzielni  znajdują się liczniki energii elektrycznej czynnej dla mieszkania  wraz z zabezpieczeniami oraz  zabezpieczenia obwodów w łazienkach i główną szynę uziemiającą. Zabezpieczenia wyposażono w wyłącznik główny p. poż. w postaci wyłącznika DILOS 60A w obudowie z szybą. Stosować rozdzielnie ONS-11 oraz ONS-05 firmy Sypniewski.

4. Zasilanie

Zasilanie mieszkań należy wykonać przewodem YDY 5x10 montowanym pod tynk. Jako tablice mieszkaniowe zastosować obudowy wnękowe izolacyjne typu RWN 3x12 firmy Legrand lub podobne. Tablicę bezpiecznikową zamontować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń parteru . Jako wyposażenie tablic głównej  zastosować osprzęt nn firmy Legrand oraz DEHN lub podobne.

Jako wyposażenie tablic mieszkaniowych zastosować osprzęt nn firmy Legrand lub podobne.

5. Instalacje wewnętrzna

Instalacje wewnętrzne 1-fazowe ułożyć przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V,3-fazowe przewodami YDY 750V, montowanymi pod tynk, o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacje oświetleniowe łączyć w puszkach łącznikowych głębokich stosując zaciski łączeniowe skręcane lub złączki AGO 10A/250V. Nie stosować puszek rozgałęźnych. Stosować osprzęt podtynkowy. Łączniki montować na wysokości 1,4m. Instalacje gniazd 230V układać metodą od puszki do puszki, przewody łączyć w gniazdach instalacyjnych. Stosować gniazda podtynkowe, montowane na wysokości 1,4m. Zasilanie kuchenki 3-fazowej wykonać przewodem montowanym pod tynk. Przewód zakończyć puszką rozgałęźną hermetyczną. Kuchenkę podłączyć przewodem OWY 5x4.

Instalację oświetleniową wykonać przy użyciu przewodów kabelkowych 3x 1,5 mm² , instalację gniazd wykonać przy użyciu przewodów kabelkowych 4 x 2,5 mm²

6. Instalacja połączeń wyrównawczych

W  rozdzielnicy TG należy zamontować Główną Szynę Wyrównawczą. Do GszU podłączyć bednarkę FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, przewodem LgY6 zasilanie budynku w wodę oraz instalacje CO i CWU w kotłowni. Z tablic TM ułożyć przewód wyrównawczy LgY6 do brodzików i wanien.

7. Uwagi ogólne

- Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim projektuje się izolację ochronną.

-  Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=30 mA wraz z systemem połączeń wyrównawczych .

- Do prac budowlanych należy zamontować tablicę zasilania placu budowy , wyposażoną w wyłącznik główny , wyłącznik różnicowo-prądowy  30 mA , gniazda siłowe . Szynę  PE uziemić. Wykonać pomiary  kontrolne zasilania obwodów placu budowy .

- Przewody zasilające odbiorniki placu budowy nie mogą posiadać przetartej lub w inny sposób uszkodzonej izolacji .

- Wszystkie prace wykonywać stosując sprawne technicznie narzędzia pracy .

-Wszyscy pracownicy związani z podłączeniem przewodów , montażem rozdzielnicy TG i TM powinni posiadać uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV.

8. UWAGI OGÓLNE.

Wszelki prace energetyczne , montażowe wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. V Instalacje Elektryczne .

Wyniki  prac kontrolno-pomiarowych powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

Opracował:

......................................